## Slide 1: Administración (Comandos útiles)
watch -n 1 <comando a aplicar>: Permite hacer un monitoreo en tiempo real del directorio y aplicar un comando cuando vea un cambio, puede usarse con ls –l. Con el parámetro -n establecemos el tiempo de monitoreo en segundos.
diff ./fichero1 ./fichero2: Diferencias entre dos ficheros con información casi igual, mostrará que estaba antes en uno y que se añadió en el otro con < (se quitó) y > (se añadió)
who : Este proceso lista que usuarios están activos en el sistema operativo.
stat ./fichero : Muestra información adicional del archivo, fecha de modificación etc.

## Slide 2: Administración (Procesos)
El comando que permite interactuar con procesos es ps luego se le añaden opciones,
hay que tener en cuenta que los procesos tienen un id llamado pid, se puede aplicar comandos en relación al nombre del proceso o al pid.
ps -faux : Muestra todos los procesos del sistema.
exec <comando/programa>: Ejecuta un proceso reemplazando el proceso actual (consola), sin crear un proceso nuevo.
ps -eH : Muestra procesos y subprocesos de usuarios de forma jerárquica.
(-e : Procesos de todos los usuarios –H:Muestra la jerarquía)
top : Se utiliza de la misma forma que ps y con las mismas opciones, pero de forma
monitoreada (tiempo real)
ps –u <nombreusuario>: Lista de procesos relativos a un usuario
kill <pid> : Cerrar proceso por pid
kill SIGKILL<pid> : Cerrar proceso por pid a la fuerza
pkill <nombre proceso > : Cerrar proceso por nombre o nombre parcial del proceso
Se pueden cerrar múltiples procesos con los comandos mencionados anteriormente solo que en el pid del procesos se colocan varios separados por espacio

## Slide 3: Administración (servicios)
Los servicios son programas que le permiten al sistema y al usuario hacer uso de determinadas funcionalidades, el poder activar y desactivar estos programas, es lo que nos permite montar diferentes herramientas en el sistema. Los comandos principales son service y systemctl Este último es como una versión con altos privilegios de service
Sintaxis:
systemctl: systemctl <opciones> <nombreservicio>
service: service <nombreservicio> <opciones>
Las opciones mas básicas son:
Con systemctl podremos controlar entre otras cosas que procesos inician con el sistema.
status
start
stop
restart
reload

## Slide 4: Montar unidades externas
Para montar un medio extraíble y operar con el:
Listamos los dispositivos con el comando:
lsblk ----- > Al ejecutarlo se mostrarán las particiones también
Montamos la partición que queremos con:
mount /dev/nombreparticion /mnt La partición se monta en /mnt
Ingresamos al directorio donde se encuentra la unidad con:
cd /mnt
Desmontamos la unidad con:
umount /dev/nombreparticion /mnt

## Slide 5: Administración (Tareas cron )1
Cron es un demonio que se ejecuta al iniciarse el sistema operativo y observa el directorio /etc/cron.d donde están las tareas en forma de ficheros.
Estos ficheros denominados crontabs que tienen una configuración que cada cierto tiempo ejecutan algún otro fichero con cierta funcionalidad pueden ser ( Backups, ejecución de archivos, etc ), Un ejemplo de como se crea un fichero crontab sería:
* * * * * seba [ -x /usr/share/makeDirs.sh ]
Los asteriscos definen la configuración de ejecución luego se define con que usuario se ejecuta y entre los corchetes definimos el parámetro –x de ejecución y la ruta absoluta del fichero que queremos ejecutar

## Slide 6: Tareas cron 2 Ejemplo 1
* * * * *
min hora d/mes n°/mes n° d/semana
EJEMPLOS:
5 * * * * A los 5m de cada hora
*/5 * * * * Cada 5 minutos
* 2 * * * Cada 1 minuto durante 2:00 a 2:59 (Durante 1 hr se ejecuta la tarea c/1 miniuto)
2 14 * * * A las 14:02 minutos se ejecuta
*/2 14 * * * Cada dos minutos de 14:00 a 14:59

## Slide 7: Tareas cron 3 Ejemplo 2
* * * * *
min hora d/mes n°/mes n° d/semana
EJEMPLOS:
*/2 */2 * * * Cada dos minutos cada dos horas
* * 2 * * Día 2 de todos los meses
* * */2 * * Cada 2 días
* * * 2 * Cada minuto de Febrero
5 10 */2 6 * A las 10:5 cada dos dias en el mes de junio

## Slide 8: Tareas cron 4 Ejemplo 3
* * * * *
min hora d/mes n°/mes n° d/semana
EJEMPLOS:
* * * * 1 Cada minuto del dia lunes
* * * * L Cada minuto del dia sabado
* * L * * Cada minuto del ultimo día del mes

## Slide 9: Pasaje a notación hexadecimal
Por diferentes motivos podemos encontrar ficheros u outputs que estén en diferentes notaciones, ya sea por que una aplicación así lo requiere, o se quiere esconder (No cifrar) cierto contenido
Vemos como es el pasaje de una notación a hexadecimal utilizando el comando xxd
xxd ./fichero
o
cat ./fichero | xxd
Mostramos por consola el fichero en hexadecimal, ahora para revertir un texto en hexadecimal sería:
xxd -r ./ficherohex
cat ./ficherohex | xxd
Utilizando la opción -r indicamos la reversión del dumpeo en hexadecimal.
Con la opción xxd –p podemos hacer el dumpeo pero con hexadecimal plano, pero de esta manera no es tan fácil revertirlo.

## Slide 10: Pasaje a notación base64
Vemos como es el pasaje de una notación a base64 utilizando el comando base64
base64 ./fichero
o
cat ./fichero | base64
Mostramos por consola el fichero en base64, ahora para revertir un texto en hexadecimal sería:
base64 -d ./ficherohex
cat ./ficherohex | base64 -d

## Slide 11: Servidores SSH 1°
Un servidor SSH nos permite conectarnos a un equipo de forma remota a través de consola, el acceso es a la cuenta de usuario que monto el servidor en el sistema operativo de dicho equipo, por tanto lo que precisamos es el nombre de la cuenta y la contraseña, la sintaxis es la siguiente:
ssh nombreusuario@ip/direccion -p puerto
En ip/dirección dependerá si tiene nombre de dominio, si no lo tiene irá la ip del equipo servidor, luego nos pedirá la contraseña y la escribimos.
La otra forma de conectarse si se tiene sshpass instalado en nuestro sistema es todo en una línea
sshpass -p “contraseña” -ssh nombreusuario@ip/direccion -p puerto
Si las credenciales son correctas ingresaremos directamente al servidor.

## Slide 12: Servidores SSH 2° (Montar servidor)
Para crear un servidor ssh, bastará con tener el programa (ssh, sshd, Openssh, Openssh-server) instalado en el sistema operativo, generalmente suele venir por defecto, si no se encuentra investigar su instalación (Es muy sencilla), primero levantamos el servicio con:
sudo systemctl start ssh(puede variar)
sudo service ssh(puede variar) start
Seguido pedirá la contraseña.
Por defecto el servidor arranca en el puerto 22, si queremos modificar los valores debemos modificar el archivo /etc/ssh/sshd_config/.
Si estamos en un sistema operativo con firewall propio quizás sea necesario permitir la aplicación, por ejemplo en el caso de Ubuntu el comando sudo ufw allow ssh, nos lo permitirá hacer (ufw es el firewall de Ubuntu)

## Slide 13: Servidores SSH 3° (Par de claves)
Este es un tema avanzado en ssh por lo que puede ser tedioso de aprender, puede ser necesario leerlo y practicar con esto varias veces.
En la configuración de nuestro servidor ssh en la carpeta ./config/.ssh, podemos generar 3 archivos que nos permiten manejar el acceso a nuestro servidor.
Uno es id_rsa.pub, el segundo id_rsa y el tercero authorized_keys
Este par de claves se genera dentro de la carpeta ./config/.ssh, con el comando ssh-keygen (tipo de cifrado-opcional)
El archivo id_rsa.pub, es la clave pública, es mas un archivo que genera un equipo que se quiere conectar a un servidor ssh, para el servidor ssh su propia clave pública no tiene gran utilidad.
El archivo id_rsa es la clave privada del servidor, este archivo es delicado ya que el cliente que lo posea, se puede conectar de forma remota sin contraseña
El archivo authorized_keys es un fichero donde irán listadas una debajo de la otra, las claves públicas de distintos equipo remotos que se quieran conectar sin proporcionar contraseña, si yo coloco mi clave pública de mi equipo en el archivo authorized_keys del servidor entraré sin contraseña,

## Slide 14: Servidores SSH 4° (Clave privada)
Para que una clave privada id_rsa, se convierta en una llave de acceso
(El usuario puede ingresar utilizando el archivo para no proporcionar contraseña) primero el servidor ssh no solo que debió crear su para de claves con ssh-keygen si no que además debe
realizar el siguiente comando de configuración:
ssh-copy-id -i ./id_rsa
Ahora si un equipo remoto copia este archivo en su sistema, le da permisos 600 (Lectura y escritura del propietario) se puede conectar sin contraseña al ssh de la siguiente manera
ssh -i ./copiadelid_rsa nombrecuentadelservidor@ipservidor -p puerto
Tener en cuenta que si el par de claves se creo con passphrase (ssh-agent o ssh-add), siempre pedirá una contraseña extra, para entrar al servidor.

## Slide 15: Puertos en el SO 1°
Los puertos son el canales por que cual ciertas aplicaciones permiten la conexión a nuestro equipo a través de la red, la cantidad de puertos existentes es de 65536.
Ciertas aplicaciones, servidores o protocolos que tienen puertos conocidos por defecto, como el ssh (22) o aplicaciones web (80).
Que un puerto este abierto en un equipo significa que dicho equipo abre un canal para recibir conexiones
Nota: Cuando queremos hacer pruebas con nuestro equipo debemos utilizar el localhost, el localhost o loopback, es la autoreferencia al equipo, se representa como 127.0.0.1

## Slide 16: Puertos en el SO 2°
Para listar los puertos del sistema podemos hacer uso de comandos o de un socket:
netstat –nat -------- > Es el comando mas utilizado para listar los puertos.
/proc/net/tcp -------- > Muestra los puertos pero en hexadecimal (Poco práctico)
Si queremos probar si un puerto esta abierto, podemos utilizar el socket /dev/tcp/, si estamos en bash en la versión bash 2.04 o superior. Con (bash --versión vemos la versión)
Este socket, no es un fichero ni un directorio, nos permite realizar acciones a través de la red, tanto local como de internet /dev/tcp/direccion/nroPuerto
Con: echo “” > /dev/127.0.0.1/nroPuerto && echo “Abierto” || echo “Cerrado”
Realizamos el equivalente a una traza ICMP (Ping) a esa dirección en el puerto seleccionado
En este caso jugamos con los códigos de estado &&  positivo ||  negativo, mostrando un mensaje, nos indicará que el puerto esta abierto, podemos usar un script recorriendo los 65536 puertos y aplicando el comando por cada uno, Pista for port in $(seq 1 65536) do …

## Slide 17: Hosts en la red
Si queremos verificar hosts en nuestra red debemos ver nuestra ip y máscara de subred,
utilizando el comando ifconfig o ip a
De esta forma utilizando el comando ping y un bucle que recorra los 254 host del segmento de red que queremos, hacemos un ping a cada host por ejemplo:
ip_base=$( ip a | tail -n 4 | head -n 1 | awk '{print $2}' | cut -d "." -f 1-3 ) //guardamos la base de la ip
for host in $(seq 1 254) do;
( timeout 1 ping -c 1 "${ip_base}.$host“ ) &>/dev/null && echo “host -- > $host -- > ACTIVO”
done
Con timeout establecemos tiempo de espera de 1 seg
Con -c número, establecemos la cantidad de paquetes que envía el ping, en este caso solo 1
Con -q el ping hará una salida silenciosa sin stdout ( Existen mas parámetros de ping para investigar )

## Slide 18: Netcat 1° crear servidor de escucha
Netcat es un programa que nos permite ejecutar comandos en la red, asociado dichos comandos a diferentes equipos y puertos, de esta forma podemos crear pequeños servidores para transferir ficheros y comunicar equipos entre un sinfín de cosas, por defecto opera con el protocolo tcp/ip.
Escuchar un puerto del equipo actual con netcat (Esto permite manejar las solicitudes que nos llegan a dicho puerto)
nc –nlvp 8080
Para establecer la conexión desde el cliente:
nc ipservidor 8080
De esta forma básica, los comandos que enviemos los recibirá el servidor y de la misma forma el cliente recibirá lo que el servidor envíe
-n : Deshabilita resolución dns (utiliza solo ips)
-v : Indica mayor verbose, osea mas información de salida
-l : Modo escucha, para recibir conexiones
-p: Puerto de escucha (En este caso 8080)

## Slide 19: Netcat 2 ° Enviar ficheros a travez /dev/tcp
Si queremos obtener ficheros de un equipo remoto en nuestra red, una forma de hacerlo es crear un servidor con netcat en nuestro equipo, ese servidor crea un archivo que esta a la escucha y recibe toda la información.
Luego desde el equipo remoto, mediante /dev/tcp/port, enviamos el fichero a nuestro servidor cabe aclarar que debemos hacer uso de una bash en el equipo remoto.
Primero creamos el servidor en nuestro equipo y el fichero que recibirá los datos ( ip : 192.168.1.50 ):
nc -nlvp 400 > ficheroarecibir.txt
Luego enviamos el archivo en el equipo remoto:
cat ficheroarecibir.txt > /dev/tcp/ 192.168.1.50 /400

## Slide 20: Netcat 3 ° Enviar entrada definida en netcat
Si queremos definir con anticipación el input que recibe un servidor con netcat por ejemplo ( usuario y contraseña ) podemos hacerlo de la siguiente manera
echo “usuario contraseña” | netcat ipservidor 4000
De similar forma podemos aplicar un diccionario, utilizando un fichero .txt que tenga por cada línea una contraseña o texto para probar. Por ejemplo:
cat passwords.txt | netcat ipservidor 4000

## Slide 21
Diapositiva aun en desarrollo….